elektrotechnieken tweede graad tso

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2009 VVKSO – BRUSSEL D/2009/7841/002

elektrotechnieken tweede GRAAD tso

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO – BRUSSEL D/2009/7841/002 September 2009 (vervangt leerplan D/2002/0279/020 met ingang van 1 september 2009)

Inhoud

Plaats van dit leerplan in de lessentabel	5

1	Studierichtingprofiel	6

1.1	Elektrotechnieken in het tso curriculum van het studiegebied Mechanica-elektriciteit	6

1.2	Instroom	7

1.3	Profilering van Elektrotechnieken t.o.v. Elektrische installaties.	7

1.4	Vorming vertrekkend van een christelijk mensbeeld	8

1.5	Algemene doelstelling van de studierichting Elektrotechnieken	8

1.6	Uitstroom	9

2	Algemene pedagogisch-didactische wenken	10

2.1	Integratie van theorie en proefondervindelijk waarnemen	10

2.2	Projectmatig werken	10

2.3	Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ict)	12

3	Evaluatie	13

3.1	Procesevaluatie	13

3.2	Productevaluatie	14

3.3	Zelfevaluatie	14

4	Leerplandoelstellingen, leerinhouden en didactische wenken	15

4.1	Te integreren doelstellingen	15

4.2	Specifieke doelstellingen, Installatiemethoden en realisaties	19

4.3	Specifieke doelstellingen, Elektriciteit	34

5	Minimale materiële vereisten	46

5.1	Installatiemethoden en praktijk	46

5.2	Elektriciteit	51

6	Bibliografie	53

6.1	Naslagwerken	53

6.2	Nuttige adressen op het internet	53

6.3	Aanbevolen software	54

Plaats van dit leerplan in de lessentabel

| Studierichting | Elektrotechnieken tweede graad tso |
| --- | --- |
| Pedagogische vakbenaming | Installatiemethoden en realisaties (zie 4.2 in leerplan) |
| Administratieve vakbenaming | PV + TV Elektriciteit |
| Specifiek gedeelte | 12-14 uur in eerste en tweede leerjaar |
| Pedagogische vakbenaming | Elektriciteit (zie 4.3 in leerplan) |
| Administratieve vakbenaming | TV Elektriciteit |
| Specifiek gedeelte | 3-4 uur in eerste en tweede leerjaar |

Studierichtingprofiel

Elektrotechnieken in het tso curriculum van het studiegebied Mechanica-elektriciteit

| Eerste graad 2de leerjaar |  | Tweede graad 1ste en 2de leerjaar |  | Derde graad 1ste en 2de leerjaar |  | Derde graad 3de leerjaar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mechanica-elektriciteit |  | Mechanische technieken |  | Autotechnieken |  | Toegepaste autotechnieken |
|  |  |  |  | Mechanische vormgevingstechnieken |  | Computergestuurde mechanische productietechnieken |
|  |  |  |  |  |  | Mechanica constructie- en planningstechnieken |
|  |  |  |  | Koel- en warmtechnieken |  | Industriële koeltechnieken |
|  |  |  |  |  |  | Industriële warmtetechnieken |
|  |  |  |  | Kunststoftechnieken |  | Kunststof vormgevingstechnieken |
|  |  |  |  | Orthopedie technieken |  | Orthopedische instrumenten |
|  |  |  |  | Vliegtuigtechnieken |  |  |
|  |  | Elektrotechnieken |  | Elektrische Installatietechnieken |  | Stuur- en beveiligingstechnieken |
|  |  |  |  | Elektronische installatietechnieken |  | Audio-, video-, en teletechnieken |
|  |  |  |  | Industriële ICT |  | Industriële computertechnieken |
| Industriële wetenschappen |  | Industriële wetenschappen |  | Industriële wetenschappen |  |  |
|  |  | Elektromechanica |  | Elektromechanica |  | Industriële onderhoudstechnieken |
|  |  | Elektriciteit-elektronica |  | Elektriciteit-elektronica |  | Regeltechnieken |

De plaats van de 2de graad Elektrotechnieken wordt in bovenstaand curriculumschema aangegeven. Dit schema – dat van links naar rechts wordt gelezen – geeft een aantal studierichtingen weer in een aantal studiegebieden van de tweede en de derde graad. Het studiegebied mechanica-elektriciteit start vanaf de tweede graad. Uit het schema blijkt dat de studierichting Elektrotechnieken 2de graad:

- naadloos aansluit op de basisoptie Mechanica-elektriciteit in de 1ste graad;

- de logische onderbouw is voor de 3de graad Elektrische installatietechnieken, Elektronische installatietechnieken en Industriële ict.

Instroom

Alle leerlingen hebben een uitgesproken interesse voor techniek. Ze hebben in de eerste graad technologisch-technische basisinzichten, -vaardigheden en attitudes verworven. De studierichting Elektrotechnieken 2de graad bouwt hierop verder.

Bovendien hebben leerlingen die uit de basisoptie Mechanica-elektriciteit instromen reeds tal van vakspecifieke vaardigheden verworven.

Leerlingen die niet uit de basisoptie Mechanica-elektriciteit instromen, kunnen bij de start van de studierichting aan de hand van ter beschikking gesteld aangepast cursusmateriaal en het uitvoeren van aangepaste oefeningen, begeleid zelfstandig de startcompetenties nastreven.

Gezien de aard en de vereisten van een aantal beroepen waarop deze studierichting voorbereidt, moet er bij de oriëntering van de leerlingen worden op gewezen dat voor heel wat beroepen in deze sector bepaalde beroepsdrempels gelden. Er moet daarbij aandacht worden gegeven aan mogelijke belemmerende factoren: letsels die de fysieke inspanning of het motorisch functioneren beletten of  bemoeilijken, gewrichts- en rugaandoeningen, beperkt gezichtsvermogen, aandoeningen aan de luchtwegen, producteczeem, contacteczeem en allergieën, kleurenblindheid.

Profilering van Elektrotechnieken t.o.v. Elektrische installaties.

| Elektrotechnieken 2de graad tso De studie van een uit te voeren project | Elektrische installaties 2de graad bso Het uitvoeren van een project |
| --- | --- |
| Communiceren om het concept van de werkzaamheden te begrijpen en de uitvoering voor te bereiden. | Communiceren om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. |
| Zelfstandig een opdrachtgebonden dossier samenstellen en beheren | Onder begeleiding een opdrachtgebonden dossier samenstellen en beheren |
| De noodzakelijke uitvoeringsrichtlijnen formuleren om de gevraagde kwaliteitscriteria te bereiken | De kenmerken van het concept begrijpen en voorzieningen treffen om de uitvoering ervan mogelijk te maken. |
| De uitvoering voorbereiden opvolgen en bijsturen. | Onder leiding de werkzaamheden uitvoeren volgens opgelegde kwaliteitscriteria. |
| 50% van de beschikbare tijd gaat naar conceptstudie, 50% naar uitvoering. | 25% van de beschikbare tijd gaat naar conceptstudie, 75% naar uitvoering. |

Hoewel beide studierichtingen hetzelfde globaal project nastreven moet het onderscheid tussen beiden bewaakt worden. Leerlingen uit de studierichting Elektrische installaties zullen in eerste instantie hun projecten begeleid verwezenlijken, leerlingen uit de studierichting Elektrotechnieken zullen daarentegen alle werkzaamheden zelfstandig uitvoeren en zonodig ontwerpfouten structureel bijsturen en documenteren.

Vorming vertrekkend van een christelijk mensbeeld

Ons onderwijs streeft de vorming van de totale persoon na waarbij het christelijk mensbeeld centraal staat. Onderstaande waarden zijn dan ook steeds na te streven tijdens alle handelingen:

Respect voor de medemens;

Solidariteit;

Zorg voor milieu en leven;

Respectvol omgaan met eigen geloof, anders gelovigen en niet-gelovigen;

Vanuit eigen spiritualiteit omgaan met ethische problemen (geneeskunde, milieu, wetenschap …);

Respectvol omgaan met eigen lichaam (seksualiteit, gezondheid, sport …).

Algemene doelstelling van de studierichting Elektrotechnieken

De studierichting Elektrotechnieken heeft de dubbele doelstelling;

Voldoende kennis, inzichten en attitudes verwerven om;

de vervolgopleidingen 3de graad Elektrische installatietechnieken, Elektronische installatietechnieken, Industriële ICT, te volgen;

een moderne huishoudelijke elektrische installatie te ontwerpen, de installatie ervan voor te bereiden, uit te voeren en desgevallend te coördineren.

Elektrotechnieken is daarom een studierichting die zich richt op jongeren met uitgesproken motorische vaardigheden, een voldoende sterk analytisch vermogen en een ruime praktische belangstelling voor de technologie en technieken uit het vakgebied elektriciteit.

Te integreren doelstellingen

De leerling:

is er zich bewust van welke de verwachtingen zijn bij het volgen van de studierichting Elektrotechnieken en kent de mogelijkheden om een beroepscarrière uit te bouwen;

plant, binnen de gegeven opdracht, de werkzaamheden op een ecologische en kostprijsbewuste manier;

verantwoordt de geplande werkzaamheden ten overstaan van zijn directe overste en de opdrachtgever/klant;

houdt rekening met geldende reglementering en past deze consequent toe om zijn veiligheid, deze van zijn teamgenoten en tenslotte die van de eindgebruiker te garanderen.

voert, binnen de gegeven opdracht, de werkzaamheden uit en treedt zonodig coördinerend – leidinggevend op;

beoordeelt kritisch en zelfstandig de uitgevoerde werkzaamheden op een volledig correcte, kwalitatieve uitvoering.

Specifieke doelstellingen

De leerling:

ontwerpt een moderne huishoudelijke elektrische installatie, rekening houdende met de nieuwste technologische ontwikkelingen;

plant de installatie van moderne huishoudelijke elektrische installaties;

voert zelfstandig de installatie van moderne huishoudelijke elektrische installaties, en kan een klein team aansturen.

voert, kostprijsbewust, herstellingen uit aan elektrische toestellen;

stelt ecologisch verantwoorde oplossingen voor, dimensioneert en installeert ze.

Na te streven attitudes

Het is belangrijk om attitudes bewust en expliciet op diverse momenten na te streven. Attitudes die bijzondere aandacht verdienen zijn:

De leerling:

voltooit, volgens afgesproken regels en afspraken binnen de gestelde tijd, de opdracht  kwaliteitsvol en kostprijsbewust;

past zich aan bij wijzigende omstandigheden (andere materialen, andere gereedschappen, nieuwe opdrachten, nieuwe technologieën, …) en probleemsituaties;

functioneert in team, met het oog op tevredenheid van zichzelf en van anderen;

leeft zich in in de situatie, de cultuur en de filosofische overtuiging  waarin de medemens leeft;

beoordeelt de uitgevoerde werkzaamheden kritisch op de volledige vooropgestelde vereisten;

communiceert vlot in de eigen taal met het oog op:

het zich verantwoorden ten opzichte van zijn directe overste of gebruiker/klant;

het bevorderen van de samenwerking in teamverband;

het actief deelnemen aan gesprekken omtrent de te volgen werkstrategieën;

het invullen van werkverslagen en documenten in het kader van een opdracht.

het actief meewerken aan het veiligheidsbeleid;

het naleven van de voorschriften op het vlak van gezondheid, hygiëne en ergonomie;

werkt actief mee aan een milieuvriendelijke leefwereld.

Al deze attitudes terzelfder tijd nastreven is uiteraard onmogelijk. Het is daarom aangewezen om in functie van de opdracht telkens één of enkele attitudes expliciet te benadrukken.

Uitstroom

Na de tweede graad van de studierichting ‘Elektrotechnieken’ zullen de leerlingen vooral doorstromen naar de derde graad:

Elektrische installatietechnieken

Elektronische installatietechnieken

Industriële ICT.

Algemene pedagogisch-didactische wenken

De vorming leunt sterk aan op wat typisch en attractief is voor het betreffende arbeidsveld. De leerlingen ervaren dagelijks de samenhang tussen het lesgebeuren en het arbeidsproces in het beroepsleven. Het lesgebeuren streeft naar de vorming van beroepsfiere technici.

Vanuit pedagogisch-didactisch standpunt is het absoluut noodzakelijk een degelijke, duidelijke samenhang tussen de deelgebieden te realiseren. Een eerste stap om op dit vlak goede resultaten te bereiken is vertrekken vanuit het geïntegreerd en projectmatig werken.

Alle technologische aspecten van een residentiële elektrische installatie komen zinspelend op elkaar aan bod. Hierbij wordt het verwerven van encyclopedische kennis vermeden. De leerlingen verwerven daarentegen de attitude en methoden om de gepaste bronnen te raadplegen.

Dergelijke aanpak bevordert sterk de succeservaring en het welbevinden van de leerlingen. Een aantal randvoorwaarden om deze vernieuwde aanpak te realiseren dienen vervuld te zijn: voldoende ruimte en uitrusting, aangepaste leermiddelen …

Integratie van theorie en proefondervindelijk waarnemen

Enkele aspecten van het vakdomein van de residentiële installateur behelzen basiswetenschappelijke competenties omtrent de elektriciteit. Deze technisch-theoretische competenties worden geïntegreerd aangeboden.

In de context van dit leerplan verstaan we onder een geïntegreerde aanpak een methodiek waarbij theorie wordt opgebouwd uit proefondervindelijk waarnemen en beiden verder betrokken op elkaar aan bod komen.

Er wordt echter rigoureus gewaakt over de samenhang meer praktisch georiënteerde te behalen doelstellingen.

Projectmatig werken

In de context van dit leerplan wordt gewerkt aan een globaal project: het ontwerp en de realisatie van de residentiële elektrische installatie. Zowel cognitieve als meer uitvoeringsgerichte doelstellingen komen hierbij betrokken op elkaar aan bod.

Elk deelproject start vanuit een duidelijke probleemomschrijving en verloopt volgens het technologisch proces waardoor de leerlingen regelmatig zichzelf en hun realisaties dienen te evalueren.

De grootste uitdaging is het kiezen van geschikte deelprojecten in een logisch en pedagogisch verantwoord continuüm. Belangrijke richtlijnen hierbij zijn:

projecten dienen om de leerplandoelstellingen te realiseren.

projecten zijn zinvol, vermijd in ieder geval opdrachten waar enkel de “vaardigheid op zich” centraal staat.

elk project schenkt aandacht aan het technologisch proces.

elk project vertrekt steeds vanuit een voorbereiding en planning.

de moeilijkheidsgraad van de projecten neemt geleidelijk toe.

elk nieuw project refereert enerzijds naar kennis en vaardigheden uit vorige projecten maar biedt anderzijds ook telkens iets nieuws aan.

beperk de projecten in de tijd.

Projectdossier en dossiers van deelprojecten

Omwille van deze didactische aanpak kan de leerling, volgens het profiel van de studierichting, een “dossier van (deel)projecten” bijhouden en aanvullen. Dit biedt heel wat voordelen: gans de leerstof kan erin worden gebundeld, het kan het persoonlijk werk van de leerling bevatten en het kan aangeven hoe de leerling heeft gepresteerd en hoe hij werd geëvalueerd.

Mogelijke dossierinhouden:

een omschrijving van de opdrachten en de gestelde kwaliteitseisen;

verwijzingen naar informatiebronnen zoals brochures, handboeken, technische fiches, cd-rom’s en websites;

verwerkingsdocumenten in verband met de voorkennis zoals samenvattingen, geformuleerde oplossingen en verantwoording van gemaakte keuzen;

tussentijdse opdrachten en toetsen;

documenten in verband met de voorbereiding;

documenten in verband met evaluatie en rapportering;

foto’s van de realisatie.

Hierbij moet worden opgemerkt dat dossiers gaandeweg door de leerlingen worden samengesteld en aangevuld.

Hoe vertalen in een jaarplan?

Wanneer alle projecten afgewerkt zijn dienen alle leerplandoelstellingen één of meerdere malen aan bod te zijn gekomen. Om het overzicht te behouden worden de leerplandoelstellingen het best opgelijst, wordt bijgehouden in welke projecten ze aan bod komen, welke diepgang er wordt gevraagd en bereikt, welke evaluatiemethoden er worden gehanteerd, welke elementen van belang zijn voor bijsturing, welke punten in een volgend project extra aandacht vragen.

Dit overzicht vervult tevens de rol van jaarplan.

Randvoorwaarden

Hieronder worden enkele essentiële voorwaarden die deze leerplanvisie ondersteunen opgesomd:

Deze visie vraagt een zorgvuldige keuze en opbouw van de diverse (deel)projecten.

De meest geschikte opbouw van de leerstofonderdelen wordt bestudeerd en door het lerarenteam gedragen. Alle actoren dienen deze vormingsvisie te steunen en blijvend te stimuleren.

Een krachtige leeromgeving met aangepaste infrastructuur en voldoende ruimte om aan projecten te werken. Een werkplaatsklas is hiervoor zeer geschikt.

De leerkrachten coachen en inspireren hun leerlingen om eigenhandig hun opleiding te sturen.

Polyvalente en gedreven leerkrachten die niet de inhoud maar de leerling centraal plaatsen.

Aangepaste leermiddelen en evaluatie-instrumenten moeten worden ontwikkeld.

Beperkte klasgroepen om via differentiatie recht te doen aan elke individuele leerling.

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ict)

Algemeen

Van de didactische mogelijkheden van de computer dient optimaal gebruik te worden gemaakt.

Typische mogelijkheden die op dit leerplan betrekking hebben zijn:

Het opzoeken van onder meer: kenmerken van materialen, gereedschappen en uitvoeringstechnieken via Internet, cd-rom’s, …

Het gebruik van educatieve programma’s in verband met de elektriciteitstheorie, eenvoudige simulatie, het lezen van tekeningen, ruimtelijk voorstellings- en waarnemingsvermogen.

Eenvoudige rekenbladen of geprogrammeerde formulieren om de kostprijs te berekenen.

Programma’s ter ondersteuning van zelfstudie en zelfevaluatie.

Er dient opgemerkt dat de programma’s die men gebruikt dermate gebruiksvriendelijk dienen te zijn dat de klemtoon ligt op de te verwerven leerplandoelstellingen en zeker niet op de beheersing van één of ander softwarepakket.

Specifiek schetsen en tekenen

Bij het elektrisch tekenen is het gebruik van een aangepast CAE-pakket fundamenteel. Vaardigheden rond het schetsen, zowel mechanisch als elektrisch mogen echter niet uit het oog verloren worden.

Vooral het verhogen van het waarnemings- en voorstellingsvermogen en het lezen, begrijpen en interpreteren van de tekeningen en schema’s staan centraal, niet de beheersing van de software.

Het gebruik van de computer met gebruikersvriendelijke tekensoftware verhoogt de efficiëntie, waardoor er meer aandacht kan gaan naar de reeds vermelde doelstellingen omtrent het tekenen en de creatieve aspecten daarvan.

Evaluatie

De evaluatie is geen doel op zich maar dient om leerlingen te oriënteren, hen vooruit te helpen en het leerproces te sturen, niet om hen terecht te wijzen. Evaluatiemomenten zijn actieve leermomenten eerder dan beoordelingsmomenten.

In de eerste plaats stellen we dat permanente- en zelfevaluatie sterk aangewezen zijn bij de geïntegreerde en projectmatige aanpak bij de realisatie van dit leerplan. Om de leerlingen toe te laten zichzelf en hun leerproces te evalueren is het uiteraard belangrijk dat de evaluatiecriteria goed begrepen en bekend zijn.

Evaluatiemomenten waarbij men gebruik maakt van meer “klassieke” evaluatiemiddelen zijn echter nog steeds verantwoord binnen deze benadering maar ook dan dienen de evaluatiecriteria en –elementen op voorhand bij de leerlingen gekend te zijn.

De prestaties van de leerlingen dienen globaal gewaardeerd te worden en vanuit de meest diverse standpunten benaderd. Er dient op een evenwichtige wijze rekening gehouden te worden met zowel het proces als het product.

Bij de evaluatie worden de volgende aspecten in een verantwoord evenwicht in rekening gebracht, in overeenstemming met het profiel van de studierichting:

Cognitieve aspecten: kennen, begrijpen, inzien, toepassen …

Psychomotorische aspecten (vaardigheden): nadoen, beheersen, oog-hand-coördinatie, ritme, snelheid nauwkeurigheid

Attitudes: doorzetting, efficiëntie, sociale gerichtheid …

Procesevaluatie

De procesevaluatie kan gebeuren door:

een opvolging van de door de leerling geleverde prestaties waarin de neerslag (verwerking, reflectie en kritiek) ligt van het verwerkingsproces.

een regelmatige individuele begeleiding van de leerling die moet leiden naar zelfevaluatie waardoor de leerling zijn eigen handelen kan bijsturen om tot kwaliteitsverbetering te komen.

de verschillende opeenvolgende oefeningen en opdrachten waaraan het inzicht en de persoonlijke vorming van de leerling kan getoetst worden.

Enkele indicaties in verband met procesevaluatie:

Gaat de leerling logisch, gestructureerd en zorgvuldig te werk?

Ontwikkelt de leerling zelfredzaamheid en groeit hij/zij naar meer zelfstandigheid?

Maakt de leerling efficiënt gebruik van de ter beschikking gestelde gereedschappen en leermiddelen?

Voert de leerling een opdracht volgens voorschrift uit?

Reflecteert de leerling na het uitvoeren van opdracht?

Productevaluatie

De productevaluatie kan gebeuren:

In de vorm van rechtstreekse communicatie: individuele leergesprekken, groepsbesprekingen en overleg.

Als onrechtstreekse communicatie: bespreking van het werk van de leerling, onderlinge vergelijkingen en tegenstellingen.

Enkele indicaties in verband met productevaluatie:

Is een tekening conform de normen?

Voldoet de uitvoering van een installatie aan de vooropgestelde eisen?

Zelfevaluatie

Alvorens een lerende zichzelf kan evalueren moet hij vertrouwd zijn met de vooropgestelde leerdoelen. Ter ondersteuning van het verwerven van de minimumdoelstellingen is het daarom belangrijk dat de leerlingen ze kennen en begrijpen. Hierdoor wordt hen hét criterium geboden om zichzelf en hun realisaties te beoordelen. Enkele doelstellingen uit dit leerplan beogen daarom het verwerven van inzicht in de doelstellingen en het profiel van het beroep waartoe deze studierichting vormt.

Zorg dat de leerlingen bij de start van elk (deel)project een duidelijk beeld heeft van het einddoel en de te verwerven leerplandoelstellingen. Een korte checklist in functie van uitgevoerde project kan een extra hulp zijn bij zelfevaluatie door de leerling.

Is een tekening conform de normen?

Voldoet het ontwerp en de uitvoering van een installatie aan de vooropgestelde eisen?

Is er ruimte voor verbetering?

Hoeveel tijd werd besteed aan de voorbereiding?

Hoeveel tijd nam de uitvoering in beslag?

…

Leerplandoelstellingen, leerinhouden en didactische wenken

Leeswijzer

Doelstellingen met de vermelding (U) kunnen bij uitbreiding worden nagestreefd. Alle andere doelstellingen moeten worden bereikt.

In tal van doelstellingen is een verwijzing naar het artikelnummer van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) opgenomen. Deze verwijzing is opgenomen als hulpmiddel voor de leerkracht bij het voorbereiden en/of samenstellen van projecten en/of oefeningen. Het reproduceren van het artikel op zich maakt geen deel uit van de doelstelling.

Doelstellingen 1 tot en met 28 dienen geïntegreerd in alle vakken, ze worden best keer op keer opnieuw aangestipt tijdens het verloop van de vorming. Ze zijn daarom een bezorgdheid van het ganse lerarenteam.

Het dossier van een residentiële elektrische installatie loopt als een rode draad doorheen dit leerplan, de leerlingen dienen in staat te zijn om dit dossier zelfstandig samen te stellen (Zie ook 1.3). Daarbij maken ze uiteraard gebruik van de meest geschikte ICT hulpmiddelen zoals daar zijn; een CAE pakket, rekenbladen, tekstverwerking …

Te integreren doelstellingen

Doelstellingen in verband met oriëntatie en beroepskeuze

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De eigenheid van de diverse beroepen uit de sector met eigen woorden uitleggen. | Beroepsprofiel van een residentieel elektrisch installateur Professionele loopbaan een residentieel elektrisch installateur |
| De bedrijven in de buurt van de school herkennen. | Installatiebedrijven in de buurt van de school Productengamma Tewerkstelling |
| Factoren die de eigen keuze naar vervolgonderwijs beïnvloeden met eigen woorden uitleggen. | De hoofddoelstellingen en het project van de studierichtingen; Elektrische installatietechnieken Elektronische installatietechnieken Koel- en warmtechnieken Podiumtechnieken Industriële ICT |

DIDACTISCHE WENKEN

Het is belangrijk dat de leerlingen de band ervaren tussen de leerplandoelstellingen die aan bod komen en de realiteit van het toekomstig beroep. Dit werkt tegelijkertijd motiverend en oriënterend

Verzorg de relaties met de bedrijven in de buurt en nodig ze regelmatig uit op de school.

Bovenstaande doelstellingen kunnen onderdeel uitmaken van een te behalen commutatieve doelstelling in een taalvak.

Op http://www.stroomopwaarts.be en http://www.vdab.be/beroepen/default.shtml vind je tal van filmpjes om de leerlingen te begeleiden in een positieve keuze voor een beroep onder spanning.

Doelstellingen in verband met planning en werkplekorganisatie

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Een planning van de gezamenlijke werkzaamheden in overleg opstellen, bijsturen en evalueren. | Planning van de gezamenlijke werkzaamheden Planning van de eigen werkzaamheden Afspraken in overleg |
| De materialen- en productenstroom in de school herkennen. | Materialen, producten Toevoer, verwerking, afvoer |
| De eigen werkplek inrichten en deze zo efficiënt mogelijk organiseren. | Werkplekinrichting Werkplekorganisatie |
| De eigen werkplek opruimen en onderhouden. | Het opruimen van de werkplek. Het onderhouden van de werkplek |
| Zelfstandig de nodige materiaalhoeveelheden berekenen. | Bruto hoeveelheid Netto hoeveelheid Materiaalverlies |
| De materiaalkostprijs berekenen. | Materiaalkostprijs Winstmarge (U) Prijszetting (U) |
| Van de uitgevoerde werken de uitvoeringstijd noteren. | Uitvoeringstijd bepalen Uitvoeringstijd schatten |

DIDACTISCHE WENKEN

Leer de leerlingen dat een planning minimaal antwoord geeft op de vraag: 'wie', 'wat', 'waar' gaat doen, 'hoe', 'wanneer' en 'voor hoeveel'.

Geef leerlingen de kans om in overleg werkzaamheden te plannen, bij te sturen en te evalueren. Geef voldoende feedback en beklemtoon voornamelijk de positieve kanten van hun voorstellen. Laat hun ook ervaren wat minder goede voorstellen inhouden op het vlak van efficiënte, het afstemmen van ieders inbreng, op kwaliteit … Laat de leerlingen ook een verslag maken over dit overleg. Spreek terzake ook af met de leraren algemene vakken.

Toon, aan de hand van beeldend materiaal uit de praktijk, het belang aan van de plaats van het materieel en het materiaal bij een werkplaatsinrichting. Leg ook het verband tussen een goed ingerichte werkplek, het rendement, de netheid, de productiekostprijs en het opruimen na de werktijd.

Licht voldoende toe dat bij de aanvang van het project nooit alle parameters in detail gekend zijn, maar duidelijker worden naargelang de vorderingen van de werkzaamheden. Het is dus belangrijk dat in de beginfase de parameters zo goed mogelijk worden omschreven en bij opvolging zo goed mogelijk wordt geanticipeerd op onverwachte gebeurtenissen.

Schenk tijdens bedrijfsbezoeken aandacht aan de bedrijfsorganisatie. Bestudeer de inrichting van de werkplaats en de goederenstroom. Laat eventueel bedrijfsdeskundigen een les in de school mee ondersteunen.

Schenk voldoende aandacht aan het naleven van de interne afspraken in de school. Leg de link met afspraken die in het bedrijfsleven worden gemaakt.

Laat de leerlingen ervaren dat een degelijke werkvoorbereiding noodzakelijk is om rendabel en efficiënt te werken.

Stel gegevens ter beschikking van werkelijke uitvoeringstijden en laat leerlingen deze noteren van de werkzaamheden die ze zelf uitvoeren. Toon de invloed ervan aan op de voorziene planning en licht de bijsturingmogelijkheden voldoende toe.

Laat tabellen maken/invullen met de nodige materiaalhoeveelheden. Maak gebruik van eenvoudige computerprogramma’s om de berekeningen uit te voeren/controleren.

Doelstellingen in verband met veiligheid en milieu

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De voorschriften in verband met basisveiligheid naleven. | Aandachtspunten CE, andere keurmerken werkplaatsreglement mogelijke risico’s en ongevallen gevaarlijke producten brand en ontploffingsgevaar gereedschap en machines verlengsnoeren en kabelhaspels struikelen, uitglijden en vallen Signalisatie Te treffen maatregelen Werkvergunningen |
| De gevaren van de elektriciteit voor personen en omgeving toelichten. | Gevaren kortsluiting overbelasting brandgevaar elektrocutie |
| De eigen bevoegdheid toelichten. | Codificatietabel art. 47 van het AREI |
| De gevaren verbonden aan elektriciteit in het algemeen en de betrokken installatie in het bijzonder toelichten. | Gevaren van elektriciteit Gevaren van de betrokken elektrische installatie |
| Handelen volgens de procedures eigen aan de betrokken elektrische installaties. | Werken en werkzaamheden (EN50110) buiten spanning onder spanning Procedures voor exploitatiewerkzaamheden op de oefeninstallaties Procedures voor exploitatiewerkzaamheden op de vaste elektrische installatie |
| De collectieve veiligheidsvoorzieningen herkennen en volgens de verstrekte richtlijnen handelen. | Collectieve beschermingsmiddelen |
| Persoonlijke beschermingsmiddelen volgens verstrekte richtlijnen gebruiken. | Persoonlijke beschermingsmiddelen |
| Oordeelkundig ladders en stellingen kiezen en plaatsen. | Voorschriften bij het gebruik van ladders stellingen |
| Gevaarlijke situaties herkennen, melden en volgens verstrekte richtlijnen handelen. | Gevaarlijke situaties eigen aan werkplek |
| De werking en veiligheidsvoorschriften van de te gebruiken machines, gereedschappen en hulpmiddelen toelichten. | Veiligheidspictogrammen Machine-instructiekaart Machineveiligheidsinstructies |
| De elementaire voorzieningen van een EHBO-kit toelichten. | EHBO-kit |
| Bij een ongeval de nodige maatregelen treffen. | EHBO |
| De verstrekte richtlijnen op het vlak van milieu naleven. | Milieuvoorschriften Sorteren van afval Afvalvoorkoming en –verwerking |
| Maatregelen nemen om op een milieuvriendelijke wijze te werken. | Duurzaam construeren Duurzaam materiaalgebruik Levenscyclus van materialen Recyclage |
| Producten, materialen, afvalstoffen volgens afspraak en voorschriften verhandelen, bewerken, verwerken, sorteren en opslaan. | Kenmerken van producten en materialen Verhandelen, bewerken, verwerken Sorteren Opslaan |
| De ergonomische voorzieningen bij een werkpost herkennen, bij het werken een ergonomische werkhouding aannemen en lasten ergonomisch tillen, dragen en hijsen. | Aangepaste voorzieningen Ergonomische werkhouding Lasten tillen, dragen, hijsen |

DIDACTISCHE WENKEN

Wijs op de overeenkomsten tussen de in de school na te leven afspraken en deze die in het bedrijfsleven gelden.

Bij de doelstelling over de persoonlijke veiligheidsvoorschriften verwijzen sommige leerinhouden naar het te behalen VCA-attest. Vermits heel wat van onze leerlingen tewerkgesteld worden in aannemingsbedrijven waar een zo’n certificering wordt gevraagd, is het zinvol hier voldoende aandacht aan te schenken.

Besteed bijzondere aandacht aan voorschriften in verband met preventie, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, hygiëne en milieu. Let er op dat elke leerling alvorens aan het werk te gaan aan een machine voldoende geïnstrueerd is over het werken ermee en de gevaren die ermee gepaard gaan. Zie toe op het noteren ervan in de agenda. Heb oog voor eventuele afwezigen.

Verwijs naar de impact van op het milieu bij de winning, productie, verwerking gebruik en verwerking na gebruik van materialen.

Bij het opvolgen en handelen volgens voorgeschreven procedures dienen controlewerkzaamheden zoals, visueel onderzoek, metingen, proeven en fouten opsporen te gebeuren met meetsnoeren die het onmogelijk maken naakte onder spanning staande delen aan te raken.

Doelstellingen in verband met zelfevaluatie

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Tijdens de uitvoering van installaties, uitvoeringsfouten ontdekken en mogelijke oplossingen aanreiken. | Uitvoeringsfouten Suggesties tot bijsturen |
| Na het uitvoeren van de werkzaamheden, in team, de installatie en het installatieproces evalueren en op basis daarvan voorstellen formuleren tot bijsturen. | Evaluatiecriteria Productevaluatie Procesevaluatie |

DIDACTISCHE WENKEN

Bij het evalueren is het belangrijk dat individuele leerlingenevoluties kunnen worden vastgesteld.

Leer de leerling meer en meer zichzelf en het eigen werk te evalueren.

Zorg ervoor dat evaluaties dicht aansluiten bij de werkzaamheden waarmee de leerlingen echt bezig zijn. Enkel op die manier kan er aan remediëring worden gedaan.

Specifieke doelstellingen, Installatiemethoden en realisaties

Het dossier van een residentiële installatie

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Bouwplannen lezen, de symbolen herkennen en maten aflezen. | Symbolen: ramen, deuren, muren, materialen Begrippen Bouwlijn, rooilijn Afmetingen Vloerhoogte, raamhoogte, deurhoogte, plafondhoogte, muurdikte, op schaal |
| Zelfstandig een elektrisch dossier van een residentiële elektrische installatie samenstellen aan de hand van een CAE pakket. | CAE, symbolen, normen en codering Het frontblad Schema’s ééndraadsschema situatieschema Proces verbaal van keuring aansluitgegevens van de netbeheerder |
| Het elektrisch dossier van een bestaande installatie aanpassen en/of vervolledigen. | Elektrisch dossier van een niet gedocumenteerde bestaande installatie. |
| De controles bij de keuring van een huishoudelijke elektrische installatie opsommen, toelichten en uitvoeren. | Keuringsverslag (art. 269, 270 en 271) Verzegelbare klemmen Spreidingsweerstand Isolatieweerstand |
| De aansluitingsvoorwaarden bij een huisinstallatie verklaren en naleven. | Richtlijnen bij huisaansluitingen: elektriciteit telefoon kabeldistributie Tarieven Tellers Soorten huisaansluitingen (boven- en ondergronds) Beschikbare spanningen Beschikbare vermogens Kabels EXVB geleiderdoorsnede |
| Het blokschema van het elektriciteitsdistributiesysteem verklaren. | Het verdeelnet tweedraads aansluiting drie / vierdraads aansluiting De vrijgemaakte energiemarkt producent transporteur leverancier netbeheerder |

DIDACTISCHE WENKEN

Start met een kleine studio, eventueel vereenvoudigd getekend, ga vandaar naar een appartementje met twee slaapkamers, zo groei je door naar grotere woning, aan het einde van de tweede graad behandel je een grote villa met diverse elektrisch gestuurde- en comfortschakelingen.

Elk bouwplan wordt gegeven bij het begin van elk deelproject schooljaar en als rode draad doorheen de leerstof gebruikt.

Voor het CAE - tekenen kunnen eenvoudige gebruiksvriendelijke tekenpakketten gebruikt worden, met een volledige en correcte symbolenbibliotheek. Het aanleren van een pakket is hier niet de hoofdzaak, wel het afleveren van een verzorgd document.

Iedere leerling beschikt bij het begin van het schooljaar over een aangepaste lijst van symbolen. De symbolenlijst is van toepassing in elektriciteit en lab, uitvoeringsmethoden en praktijk elektriciteit.

Bij het opstellen van situatieschema's zijn ontwerpen van keukens en badkamers noodzakelijk.

In de werkplaats kan een mini-woning gebouwd worden in prefabwanden.

Leerlingen moeten kunnen beschikken over catalogi van diverse fabrikanten om opzoekingswerk te maken, internet en cd-rom’s kunnen als alternatief gebruikt worden.

Het bezoek aan een woning in opbouw, in de diverse stadia, kan heel verhelderend werken. Het dossier van deze woning kan als voorbeeld dienen.

Richtlijnen bij het opstellen van een dossier zijn in een eenvoudige vorm te vinden op de website van de controle-organisatie: AIB-Vinçotte: http://www.aib-vincotte.com.

Bespreek een ingevuld, officieel keuringsformulier.

Brochures met de plaatselijke voorschriften van de verschillende nutsbedrijven kunnen opgevraagd worden of teruggevonden worden via het internet.

De structuur van de vrije energiemarkt wordt met film van EANDIS al snel duidelijk: http://www.eandis.be/nl/14_onderwijs/devrijemarkt.aspx

Vertrek steeds van een 3-draads (ouderwetse) aansluiting, leid hieruit de verschillende mogelijkheden voor 2-draads aansluitingen af. Verklaar waarom de spanning opgetrokken werd naar niveau 400 V en leid hieruit de verschillende 2-draadsaansluitingen af. Meteen wordt het verschil duidelijk tussen een L geleider en een N geleider. Vergelijk het potentiaal van beide t.o.v van de aarde.

Onderdelen en gereedschappen beheren

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Veilig hand- en elektrisch gereedschap herkennen en benoemen. | Eigenschappen van veilig gereedschap Handgereedschap Elektrisch gereedschap |
| De bouwstoffen herkennen en benoemen. | Cement, zand en pleister Gipsplaten Mortel, baksteen, beton en cellenbeton Hout en plaatmateriaal Silicone en lijmen |

DIDACTISCHE WENKEN

De gereedschappen en materialen worden behandeld tijdens de realisatiemomenten.

Het is zeker niet de bedoeling om lessen gereedschapsleer of materialenleer te geven.

Zorg dat je van elke bouwstof een staal kan tonen.

http://www.livios.be is een erg bruikbare site in verband met bouwmaterialen en gereedschappen.

Voorbereidende werken uitvoeren

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De plaatsingsmethoden voor aardlussen en aardelektroden toelichten. | Aardingslus (art. 69) Aardgeleider Aardelektrode |
| Op een bouwplan de plaats van de nutaansluitingen aangeven. | Aansluitbocht, energiesteen Wachtbuizen |
| De plaats van elektrische leidingen en toestellen zelfstandig bepalen en aftekenen op vloeren, wanden en plafonds. | Volumes in de badkamer (art. 86) De plaats van leidingen (art. 144) De plaats van stopcontacten (art. 249) De plaats van een schakelaar De plaats van een boiler, vaatwas, wasmachine en fornuis De plaats van een convector |

DIDACTISCHE WENKEN

Als uitbreiding kan gesproken worden over de AREI voorschriften voor installaties van voor 1 oktober 1981 art. 278, dit artikel is van belang bij renovatiewerken.

Maak gebruik van de AREI voorschriften voor het plaatsen van elektrische toestellen.

Het is aan te bevelen om in het begin van het schooljaar een bouwwerk te bezoeken waar een installatie in opbouw is. Het is zeer belangrijk dat de leerlingen van in het begin een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de werkomstandigheden waarin ze later kunnen terechtkomen.

Vermeld de specifieke gereedschappen in een overzichtstabel, ook gereedschappen die niet voorhanden zijn in de werkplaats.

Verscheidene fabrikanten van elektrisch gereedschap geven op aanvraag demonstraties en workshops. (Bosch, Spit, Hilti …)

Sta hier ook even stil bij het impact op het milieu van elektrische apparaten in vergelijking met hun aardgas equivalent. Een elektrische kookplaat met een vermogen van 7,2 kW heeft een zwaarder impact dan een aardgaskookplaat met hetzelfde vermogen.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De correcte buis selecteren, de keuze verantwoorden, en plaatsen in functie van de toepassing. | Tth, TAL, voorbedrade buis (art. 200, 202, en 207) handelsmaten toebehoren en klein materiaal Bewerkingen Plooien (Tth) afkorten bevestigen |
| Installatiemateriaal voor holle en volle wanden selecteren, de keuze verantwoorden en plaatsen. | Installatiemateriaal (art. 214) inbouwdozen buizen en bedrading bevestigingsmateriaal Bewerkingen bevestigen Elektrisch gereedschap |
| Installatiemateriaal voor opbouw, in functie van de uitwendige invloeden selecteren, de keuze verantwoorden en plaatsen. | Beschermingsgraden (IPxxy-x) Isolatieklassen van materialen 01, 02, 03 … Installatiemateriaal opbouwdozen aftakdozen waterdichte uitvoering buizen en bedrading kabelgoten, plinten en kanalen(art. 208, 210) bevestigingsmateriaal (art. 209) Bewerkingen aftekenen bevestigen Elektrisch gereedschap |

didactische wenken

Leer de leerlingen hoe een voorbedrade buis en kabel wordt afgerold en afgekort.

Neem de soorten inbouwdozen naar vorm, afmetingen en toepassingsgebied op in een overzichtstabel. Verlies daarbij de merkgebonden inbouwdozen niet uit het oog.

Werk met overzichtstabellen, waar de leerlingen naast de benamingen en symbolen ook de gangbare gegevens gemakkelijk kunnen terugvinden.

Behandel uitsluitend de meest gebruikte materialen.

Behandel uitsluitend de meest voorkomende beschermingsgraden IPx4 en IPx5

Bespreek het maximum aantal draden H07V-U voor een buis van 16 mm en voor een buis van 20 mm.

Draad trekken en kabels plaatsen

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De correcte bedrading/snoeren selecteren, de keuze verantwoorden, bewerken en plaatsen voor een specifieke toepassing. | Draaddoorsneden (art. 198) Draadkleuren (art. 199) gereglementeerde en afgesproken kleuren Draden en kabels voor vaste opstellingen H07V-U H07V-R XVB-F2 Snoeren |

Didactische wenken

Behandel draden en kabels in functie van het gebruik tijdens realisaties.

Werk met overzichtstabellen voor draden, kabels en snoeren die de leerlingen steeds verder aanvullen doorheen de loop van het schooljaar.

Voor een doeltreffend leerproces van de elektrische schakelingen is een duidelijke afspraak rond het gebruik van draadkleuren noodzakelijk. Let bij het toewijzen van draadkleuren op verschillende kleurafspraken bij gebruik van kabels t.o.v. draad.

Schakelaars en wandcontactdozen plaatsen en aansluiten

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| In functie van de wensen van de opdrachtgever, zelfstandig, een elektrische installatie ontwerpen. | Bezoek aan een bestaande woning Wensen van de opdrachtgever |
| De noodzakelijke elektrische symbolen in de schema's van een residentieel gebouw herkennen en gebruiken. | Gebruik van elektrische symbolen |
| Stroombaan-, installatie-, leiding- en bedradingschema van de basisschakelingen ontwerpen en de schakelingen opbouwen. | Basisschakelingen de eenpolige schakeling de tweepolige schakeling de dubbele aansteking de wisselschakeling de kruisschakeling de tweepolige wisselschakeling (U) combinatieschakelingen bijzondere schakelingen (U) codering van elementen en contacten toepassingen met controle en oriëntatielampjes Verbindingen lasdoppen steekklemmen kroonsteen |
| Stroombaan-, installatie-, leiding- en bedradingsschema van kringen met wandcontactdozen ontwerpen en opbouwen. | Kringen van wandcontactdozen wandcontactdozen fornuizen, ovens, steamers Gemengde kringen Verbindingen lasdoppen steekklemmen kroonsteen |
| Rechtstreekse en onrechtstreekse verwarming onderscheiden. (U) | Rechtstreeks Onrechtstreeks |

DIDACTISCHE WENKEN

Vertrek steeds vanuit een probleemstelling. bv. een lichtpunt moet bediend worden op 1 plaats maar met verhoogde veiligheid. Dit garandeert een stapsgewijze opbouw vertrekkende van het reeds gekende naar het nieuwe.

Werk met overzichtstabellen voor schakelaars en verbindingen die de leerlingen steeds verder aanvullen doorheen de loop van het schooljaar.

Voor een doeltreffend leerproces van de elektrische schakelingen is een duidelijke afspraak rond het gebruik van draadkleuren noodzakelijk.

De basisschakelingen worden naast de klassieke op- en inbouw met HO7V-U ook af en toe met kabels of draad in kabelgootjes, lijsten en plinten uitgevoerd.

Breng de schakelingen aan in functie van de kamers in een woning. Het is niet de bedoeling om alle schakelingen na elkaar te behandelen, maar in functie van (deel)projecten binnen het globaal project van de woning.

Laat de leerlingen schakelaars doormeten, spanningen en stromen meten, gebruik steeds de meest geschikte meetapparatuur. Ga bij het doormeten van schakelaars zéér methodisch te werk. Wat je nu aanleert op eenvoudige lichtschakelaars vormt later de basis voor het uitmeten van meer gecompliceerde schakelaars.

Bouw klassikaal het situatieschema op vanuit van het bouwplan van de woning, leer de leerlingen waarom net die bepaalde schakeling op die plaats de beste oplossing is.

Schenk voldoende aandacht aan het aansluiten van contactdozen.

Laat de schakelingen gevarieerd uitvoeren: eens opbouw, dan weer inbouw met en zonder aftakdozen, met verbindingen achter de schakelaar, in kabelgoten en plinten. Start hiermee vanaf het begin van het schooljaar.

Elektrisch gestuurde schakelingen ontwerpen, opbouwen en instellen

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De plaats van de thermostaat tekenen op het bouwplan van de woning. | Symbolen van thermostaten Soorten thermostaten mechanische elektronische programmeerbare opbouw en modulaire inbouw Wachtbuizen |
| Stroombaan-, installatie-, leiding- en bedradingschema van comfortschakelingen ontwerpen en de schakelingen opbouwen. | Comfortschakelingen impulsrelais trappenhuisautomaat schakelklok voorkeur of voorrangrelais afstandsbediening bewegingsmelder (2- en 3-draadsaansluiting) schemerschakelaar dimmer programmeerbaar relais Combinatieschakelingen met manuele bediening (U) |
| Programmeerbare schakelmodules situeren, aansluiten en programmeren volgens de richtlijnen van de fabrikant. | Systeemconcept ingangen, uitgangen en schakelprogramma functieblokken: delay, impuls, set-reset, klok Naar keuze domotica-woningintelligentie programmeerbaar relais Duurzame oplossingen Energiebeheer, comfort, veiligheid, communicatie-technisch beheer |
| Bij het gebruik van programmeerbare schakelmodule, een relais selecteren en aansluiten in functie van het te schakelen vermogen. | Schakelvermogen van contacten verlichtingskringen kringen met wandcontactdozen en toestellen tweepolige onderbreking voor kringen met wandcontactdozen |
| Comfortschakelingen voor diverse toepassingen ontwerpen, opbouwen en toetsen aan vooropgestelde specificaties. | Toepassingen naar keuze; verlichting dimmers voor gloeilampen, halogeenlampen, TL-lampen, LED-verlichting ventilatie rolluikbediening automatische zonnewering |

DIDACTISCHE WENKEN

Breng diverse elektrische schakelingen aan in functie van de kamers in een woning. Het is niet de bedoeling om alle schakelingen na elkaar te behandelen, maar in functie van (deel)projecten binnen het globaal project.

Besteed voldoende aandacht aan de selectietabellen voor dimmers die door de diverse fabrikanten ter beschikking gesteld worden.

Bouw klassikaal het situatieschema op vanuit van het bouwplan van de woning, leer de leerlingen waarom net die bepaalde schakeling op die plaats de beste oplossing is.

Leer de leerlinden de bijsluiter van schakelcomponenten lezen en interpreteren.

Programmeerbare schakelmodules voor huishoudelijke en tertiaire toepassingen worden onder andere op de markt gebracht door Mitsubishi (Alpha); Siemens (Logo!), Moeller (Easy) Stel indien mogelijk verschillende systemen ter beschikking, leerlingen zullen zelf een voorkeur ontwikkelen in functie van de mogelijkheden van de diverse toestellen.

Alle schakelingen worden uitgevoerd met beschermingsgeleider.

Hou rekening met de gestelde voorschriften en reglementeringen van de fabrikant en het AREI.

Bouw realistische schakelingen.

Leer de leerlingen gericht zoeken in catalogi, multimedia en internet.

Bijkomende uitrusting plaatsen en aansluiten

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De meest geschikte beltransformator selecteren in functie van de verbruiker. | Opzoeken in catalogus Primaire spanning Secundaire spanning Vermogen Kenplaatgegevens Symbool van een transformator |
| Signalisatie- en communicatiesystemen conform de documentatie van de fabrikant, aansluiten. | Signalisatie en communicatiesystemen naar keuze; belschakeling deurmelder parlofooninstallatie voor een ééngezinswoning videofoon deurslot binnenhuis telefooncentrale Specifieke kabels VVT SVV |
| Kabeldistributie en digitale communicatie uitrusting conform de specificaties van de leverancier plaatsen. | UTP kabel RJ45 Coax-kabel Luidsprekerkabel en luidsprekercontactdoos VTLmB (H03VH-K) |

didactische wenken

Stel toestellen van verschillende fabrikanten ter beschikking. Leer hen de installatievoorschriften en de productinformatie van de bijsluiter te raadplegen.

Laat de leerlingen realistische schakelingen voor een huishoudelijke installatie bouwen.

Laat de leerlingen gebruik maken van gepaste meetapparatuur voor het controleren en foutzoeken; testlamp, continuïteitstester …

Hou permanent rekening met de voorschriften en reglementeringen van het AREI.

Leer de leerlingen gericht zoeken in catalogi, multimedia en internet.

Een verdeelkast plaatsen, monteren en aansluiten

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Aan de hand van het zelfstandig samengesteld elektrisch dossier de geschikte verdeelkast kiezen. | Catalogusgebruik Aantal modules |
| Het doel en de werking van een overstroombeveiliging verklaren. | Overbelasting (art. 114, 115) Kortsluiting (art. 118) Relatie draaddoorsneden beveiliging (art. 117) Smeltveiligheid Automaat Kalibreerelement (art. 251) Nominaal stroomsterkte Onderbrekingsvermogen (art. 251) Uitschakelcurven |
| Het doel en de werking van een verliesstroombeveiliging verklaren. | De gevoeligheid van een verliesstroomschakelaar hoofd verliesstroomschakelaar bijkomende verliesstroomschakelaars (Art.85) Rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking Verliesstroom Doel van de testknop |
| De juiste overspanningbeveiliger kiezen en aansluiten in functie van de installatie. | Overspanningsbeveiliging op; het net telefoonaansluiting kabeldistributie |
| De mechanische montage van een verdeelkast uitvoeren. | Aftekenen Plaatsen Voorschriften van nutsbedrijven |
| De componenten van een verdeelkast selecteren, de keuze verantwoorden, plaatsen, bedraden en aansluiten. | Bedrading H07V-K, draadhulzen H07V-R verdeelrails Modulaire apparaten beveiliging afstandbestuurde schakelaars programmeerbare schakelmodule (U) domotica schakelmodule (U) |
| De meterkast en toebehoren in functie van de tariefformule selecteren en plaatsen. | Meterkast Aansluitkabel Scheider en / of hoofdautomaat |
| Toebehoren voor kabeldistributie en digitale telecommunicatie selecteren, de keuze verantwoorden, plaatsen en aansluiten. | Voorschriften digitale communicatie Voorschriften kabeldistributie RJ45 connector Patchpanelen (U) |
| Het gebruik en de samenstelling van een werfkast toelichten. | Teller Tijdelijke aansluiting - aansluitkabel Verliesstroombeveiliging (art. 95) Aarding Keuring |

DIDACTISCHE WENKEN

Bij de nutsbedrijven zijn plaatsingsmallen op papier te krijgen, waarop de plaats van de verschillende aansluitingen in een woning staan. (zie folder van de distributienetbeheerder).

In het CAE-pakket moet de bibliotheek van de onderdelen van de verdeelkast aanwezig zijn om de lay-out  te tekenen.

De leerlingen beschikken over tabellen met de verhouding draadsectie-stroomdoorgang.

Voor de schakelkast en de componenten moet uitgegaan worden van het dossier van de modelwoningen die als rode draad door dit leerplan lopen.

Een beperkt uitgeschreven opdracht achteraf laat toe de verworvenheden verder in te oefenen.

Bij montage en aansluiting van de toestellen maak je bij voorkeur gebruik van verbindingsrails, bij uitbreidingen van bestaande installaties kan je beperkt gebruik maken van draadbrugjes.

Laat de leerlingen hun eigen netwerkkabeltje maken én gebruiken. Dit is bevorderlijk voor hun attitudevorming.

Leer de leerlingen gericht zoeken in catalogi, multimedia en internet.

Aard- en de equipotentiaalverbindingen plaatsen en aansluiten

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De aardingsinstallatie conform het AREI (art. 69, 70 en 71) plaatsen en de functie ervan bespreken. | Aardingsonderbreker Hoofdbeschermingsgeleider Hoofdaardingsklem Beschermingsgeleider Draaddoorsneden |
| De equipotentiale verbindingen conform het AREI (art. 72 en 73) plaatsen en de functie ervan bespreken. | Hoofd equipotentiale verbinding Bijkomende equipotentiale verbinding Draaddoorsneden |
| De spreidingsweerstand meten en de meetresultaten toelichten. | Aardingsmeter (art. 86) |
| De oplossingen bij een te hoge spreidingsweerstand toelichten. | Aardelektrode (art. 86) Verliesstroomschakelaar |

DIDACTISCHE WENKEN

Maak gebruik van de sites van de erkende keuringsorganismen.

Duiden op de correcte plaatsingswijze van de aardgeleider en het belang hiervan aantonen.

Aantonen waar je welk type aardgeleider gebruikt (elektrolytisch volkoper of gelood koper).

Correcte plaatsingswijze van aardingspennen benadrukken, eventueel werken met verkorte aardingspennen dewelke terug uitgegraven kunnen worden.

Het belang van de aardingsonderbreker aantonen.

Eventueel bezoek brengen aan een werf voor plaatsing aardingslus.

Een realistisch opgebouwd, gemonteerd paneel of wand ter beschikking stellen (aangepast aan de woning).

Leer de leerlingen gericht zoeken in catalogi, multimedia en internet.

Verlichtingsapparatuur dimensioneren, plaatsen en aansluiten

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Vermogentabellen van verlichtingskringen opstellen of genereren met een CAE-pakket. | Vermogentabellen van verlichtingskringen |
| Verlichtingssterkte meten en de resultaten toetsen aan het opgenomen vermogen. | Verlichtingssterkte E meten (Lux) toetsen aan het opgenomen vermogen |
| Verlichtingssystemen toelichten en selecteren in functie van de specifieke toepassing. | Verlichting diffuus direct indirect gemengd |
| Zelfstandig een verlichtingsstudie uitvoeren. (U) | Verlichtingsstudie Verlichtingsnormen |
| Armaturen, gloei- en halogeenlampen selecteren, de keuze verantwoorden, plaatsen en aansluiten. | Soorten gloei- en halogeenlampen netspanning zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS) draad- en kabellengten en doorsneden brandveiligheidsvoorschriften bij halogeenverlichting rendementen Lampvoeten Soorten armaturen Varianten met dimmers |
| Armaturen en fluorescentielampen selecteren, de keuze verantwoorden , plaatsen en aansluiten. | Diverse schakelingen basisschakeling met TL en starter elektronische schakelingen varianten met dimmers rendementen Soorten lampen kleurtemperatuur |
| Armaturen en duurzame technologieën selecteren, de keuze verantwoorden, plaatsen en aansluiten. | Spaarlampen LED-verlichting |

didactische wenken

Beperk deze doelstellingen tot praktische benaderingen rond de huishoudelijke installatie en beoog in de eerste plaats het streven naar een duurzame attitude bij de leerlingen. Het “rondstrooien” van gloei- en halogeenlampen is zeker uit den boze.

Sta voldoende lang stil bij duurzame verlichtingsconcepten, je kan een woning, energievriendelijk, gezellig én functioneel verlichten met 500 W. Leer de leerlingen daarom in de eerste plaats kritisch om te gaan met het installeren van verlichting, het is vaak dé verspilpost bij uitstek in een woning.

Geef enkele waarden op die nodig zijn om in verschillende omstandigheden de optimale verlichting te realiseren.

Verklaar het bestaan van verschillende types TL-lampen aan de hand van mogelijke toepassingen.

Toon het belang van kleurtemperatuur, kleurweergave aan de hand van praktische voorbeelden aan.

Licht het belang van het gebruik van reflectoren en rasters toe.

Leg voldoende nadruk op het belang van de juiste montagemethode voor armaturen en lampen bij halogeenverlichting.

Maak gebruik van verschillende types dimmers en transformatoren.

Besteed veel aandacht aan het gebruik van de juiste draaddoorsnede bij halogeenverlichting.

Leer de leerlingen gericht zoeken in catalogi, multimedia en internet.

Systematisch storingen oplossen

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De mogelijke storingen in een elektrische installatie opsommen, verklaren, opsporen en verhelpen. | Kortsluiting Overbelasting Isolatiefout Onderbreking Meetapparatuur |
| De mogelijke storingen in eenvoudige elektrische huishoudtoestellen opsommen, verklaren, opsporen en verhelpen. | Storingen bij huishoudstoestellen snoerbreuk andere |
| Voor herstelling, de juiste snoeren kiezen | Snoeren H05VV-F(VTMB) H03VV-F(VTLB) H03VVH2-F(VTLBp) H03RT-F(CSuB) Naar keuze: koffiezet, strijkijzer, toaster, convector … friteuse, waterverwarmer, kookplaat … |
| De belangrijkste storingen in eenvoudige werkplaatstoestellen opsommen, opsporen en verhelpen. | Storingen bij werkplaatstoestellen snoerbreuk Rubbermantelsnoeren H05RR-F (CTLB) H07RN-F (CTMB/N) Netaansluiting stekkers koppelstekkers trekontlasting krimpkous draadhuls, kabelschoentjes |
| Na herstelling de controle uitvoeren. | Bezichtiging, in dienst stellen Controle van isolatie en aarding Installatietesten waar mogelijk |

didactische wenken

De leerling moet een algemene werkwijze leren en toepassen om fouten op te sporen in lichtschakelingen en signalisatieschakelingen die hij maakt.

Het opsporen van fouten kan gebeuren op de eigen gemaakte schakelingen, maar ook op speciale simulatiepanelen.

In de tweede graad worden geen toestellen besproken met motoraandrijving, enkel toestellen met lampen of verwarming.

Leer de leerlingen gestructureerd handelen.

Let op de lengte van de ontmanteling, degelijke verbindingen, beschadigingen van de kern en juiste druk.

Laat de leerlingen met de nieuwste gereedschappen kennis maken via demonstratie of multimedia.

Gebruik recente huishoudtoestellen.

Het is alleen de bedoeling kleine herstellingen te laten uitvoeren (vb. thermostaat, snoeren en stekkers).

Het kan niet de bedoeling zijn dat elke leerling elk toestel verwerkt, de leraar maakt een keuze uit de in de school beschikbare toestellen.

Ervoor zorgen dat de hulpmiddelen, gereedschappen en de machines steeds juist benoemd worden.

In het begin kan de keuze van hulpmiddelen, gereedschappen en machines nog bepaald worden door de leraar. Na verloop van tijd bepalen de leerlingen hun keuze zelf.

Het schoonmaken van gereedschappen en machines hoort bij het gebruik.

De verschillende verbindingsmogelijkheden worden aangeleerd in functie van de herstellingen die gemaakt moeten worden.

De in de elektrotechniek gebruikte metalen herkennen

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De belangrijkste ferro-metalen herkennen. | Gelegeerd en ongelegeerd staal Gietijzer |
| De belangrijkste non-ferro-metalen herkennen. | Aluminium (Al) Koper (Cu) Zilver (Ag) Lood (Pb) (U) |

didactische wenken

Maak een lijstje maken met een belangrijkste metalen, hun specifieke eigenschappen en de toepassing in de elektrotechniek. Leg de nadruk op het herkennen van deze metalen.

Mechanisch schetsen en vorm geven

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Eenvoudige werktekeningen maken. | Perspectief Aanzichten Maataanduiding |
| Bewerkingen op plaat en kunststofplaat uitvoeren. | Eenvoudige bewerkingen op plaatmateriaal Eenvoudige verbindingen |
| Een elektromechanisch project realiseren. (U) | Projecten; dimmer, flikkerlicht, testapparaatje Bewerkingen, montage Testen en fout zoeken |
| Op correcte wijze schroefdraad tappen en snijden. (U) | Schroefdraad tappen Schroefdraad snijden |

didactische wenken

De technieken worden enkel behandeld in functie van de realisaties.

Verschillende aantrekkelijke en bruikbare realisaties zijn nodig om de doelstellingen te bereiken. De realisaties worden zodanig gekozen dat ze nauw aansluiten bij het elektriciteitsproject.

Een eenvoudige werktekening kan zijn;

een constructietekening voor een montageplaat van een kastje,

een constructietekening voor een wartelplaat,

een boormal voor armaturen.

De tekeningen staan steeds in teken van een uit te voeren project.

Specifieke doelstellingen, Elektriciteit

De basiselektrische grootheden meten en berekenen

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De basisgrootheid van het SI-stelsel van elektriciteit definiëren, de eenheid, het symbool en de meest gebruikte veelvouden en onderdelen correct gebruiken. | SI-stelsel Elektrische stroom (verplaatsing van ladingen per tijdseenheid) Symbool: (I) en basiseenheid:(A) Veelvouden en onderdelen: kA, mA, µA Hoeveelheid elektriciteit (Wet van Faraday) |
| Het begrip elektrische spanning toelichten, de eenheid, het symbool en de meest gebruikte veelvouden en onderdelen correct gebruiken. | Elektrische spanning (potentiële elektrische energie) Symbool(U) en basiseenheid (V) Veelvouden kV |
| Een elektrische stroomkring tekenen en de functie van de componenten toelichten. | Soorten kringen open kring gesloten kring Functie van de componenten bron (spanning, polariteit, stroomzin) overstroombeveiliging geleiders (goede en slechte) isolatoren schakelaar verbruiker, weerstand, belasting |
| Meettoestellen schakelen in een elektrische kring en elektrische grootheden meten. | Soorten digitale meettoestellen Voltmeter Ampèremeter, Ampèretang Multimeter Correct gebruik van meettoestellen Polariteit Aansluiten van meettoestellen De relatie tussen ingesteld meetbereik en afgelezen waarde |
| Aan de hand van metingen het verband tussen de spanning over - en de stroom door een gebruiker verklaren. | Wet van Ohm |
| Zelfstandig weerstand- en continuïteitsmetingen uitvoeren. | Weerstandsmeting met multimeter Continuïteitsmetingen met multimeter en/of continuïteitstester |
| De weerstandslijn van een lineaire weerstand opmeten en de wet van Ohm eruit afleiden. | bij een constante weerstand Rechtevenredig |
| Het stroomverloop bij een variabele weerstand aangesloten op een constante spanning opmeten en grafisch voorstellen. | bij een constante spanning Omgekeerd evenredig |

DIDACTISCHE WENKEN

Vertrek vanuit het dagelijkse leven, alle leerlingen hebben een accu op zak. De gegevens op de accu van een GSM moeten zeker betrokken worden bij het lesgebeuren. Laat de leerlingen eventueel de accuspanning van hun GSM meten.

De leerlingen bouwen zelfstandig de elektrische stroomkring op, naast het verwerven van inzicht in de elektriciteit staan de lessen in het teken van het verwerven van meetvaardigheid! De leerlingen meten dus zelfstandig spanningen en stromen.

Kenmerken van rechtevenredigheid en omgekeerd evenredigheid worden ook behandeld tijdens de lessen toegepaste fysica, enig overleg kan verdiepend zijn voor de leerlingen.

Verwijs uitvoerig naar de lessen toegepaste fysica; voornamelijk het hoofdstuk metrologie behandelt tal van relevante doelen en inhouden, coördinatie is absoluut noodzakelijk. Als je oefeningen maakt op de omzettingen van eenheden, veelvouden en onderdelen, gebruik daarbij dan dezelfde methodiek als de leerkracht toegepaste fysica.

Breng weerstand aan als een eigenschap van gebruikers. Het is het logische gevolg van het meten van de spanning over en de stroom door de verbruiker in een elektrische kring.

Sta bij het aanbrengen van de wet van Ohm voldoende lang stil bij de betekenis van de grafiek, hanteer eensgezind dezelfde methodiek als de leerkracht toegepaste fysica voor het behandelen en benaderen van grafieken.

Laat de leerlingen zelf bedenkingen formuleren rond de gemeten en berekende waarden.

Elektrische arbeid en vermogens meten en berekenen

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De begrippen arbeid en vermogen met eenvoudige praktische voorbeelden illustreren. | Arbeid Vermogen |
| De begrippen arbeid en vermogen definiëren en omschrijven aan de hand van enkele voorbeelden. | Arbeid: het omzetten van een energievorm naar een andere energievorm. Omschrijving met voorbeelden zoals: verplaatsing van een lichaam verwarmen van een vloeistof verplaatsen van lading |
| De basis- en afgeleide formules, het symbool, de eenheid en de meest gebruikte veelvouden van arbeid en vermogen correct gebruiken. | Basisformules Afgeleide formules Eenheid: 1 Watt en 1 Joule Veelvouden mW, kW, MW, GW kJ, MJ, GJ |
| De herkomst van meer praktische eenheden van arbeid toelichten. | Praktische eenheden van arbeid Ws, Wh, kWh Kalorie 4,184 J = 1 Kal (U) |
| Het begrip “Joule-effect“ verklaren. | Joule-effect Toepassingen van het Joule-effect |
| Zelfstandig arbeid en vermogen meten en de meetresultaten toelichten. | Metingen vermogen energie (arbeid) |
| De omzetting van elektrische energie naar andere energievormen met een praktisch voorbeeld omschrijven. | Energieomvormingen gloeilamp motor Energieverlies bij omvormingen rendement |
| Het begrip rendement verduidelijken. | Rendement van een energieomzetter toegevoerde arbeid (vermogen) nuttige arbeid (vermogen) |

DIDACTISCHE WENKEN

Breng arbeid aan vanuit de mechanica, op die manier zijn arbeid en energie geen abstracte begrippen. Het is fundamenteel dat de leerlingen de grootte van een vermogen kunnen inschatten om hen hiermee te helpen kan je eventueel de vergelijking met de oude eenheid van vermogen aanbrengen. (735,5 W = 1 PK)

Elke omvorming van energie gaat gepaard met een gedeeltelijk verlies aan energie. Dit verlies is niet nuttig gebruikt, het is echter niet verdwenen maar omgezet in een energie die niet bedoeld was. (bv. warmte bij een motor, warmte bij een gloeilamp ...)

De begrippen arbeid, vermogen en rendement staan in een nauwe onderlinge relatie met elkaar.

Het vermogen is een vergelijkbare factor wanneer het gaat om toestellen (motoren, huishoudelijke toestellen, lampen, …). Laat vermogens aflezen op kenplaatjes van toestellen, beperk je indien mogelijk niet tot elektrische toestellen. Leg de leerlingen uit waarom een elektrische kookplaat met een vermogen van 7,2 kW in een energiezuinig concept een slechtere oplossing dan een gaskookplaat met hetzelfde vermogen.

Dit is het uitgelezen moment om meer duurzame vormen van energie en duurzame technologieën onder de aandacht te brengen. Onze leerlingen moeten de attitude verwerven om steeds de oplossing met het hoogste systeemrendement voor te stellen, ook als die oplossing een niet elektrisch is!

De leerlingen zelf de proefopstellingen laten uitvoeren.

Wijs op de gevolgen van slechte contacten bij het behandelen van het Joule–effect.

Verklaar met een praktische oefening de termen toegevoegde en nuttige energie.

Het schakelen van verbruikers toelichten

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| In een serieketen de stroomsterkte, de deelspanningen en de vervangingsweerstand meten en berekenen. | Metingen Berekeningen |
| Een serieschakeling van weerstanden herkennen, de eigenschappen toelichten en het begrip vervangingsweerstand verduidelijken. | Serieschakeling Eigenschappen van een serieschakeling Vervangingsweerstand |
| Vanuit de eigenschappen van de serieschakeling enkele praktische toepassingen toelichten en hun voor- en nadelen verklaren. | Toepassingen spanningsdeler voorschakelweerstanden Voor- en nadelen |
| In een parallelketen de stroomsterkte, de deelstromen en de vervangingsweerstand meten en berekenen. | Metingen Berekeningen |
| Een parallelschakeling van weerstanden herkennen, de eigenschappen toelichten en het begrip vervangingsweerstand verduidelijken. | Parallelschakeling Eigenschappen van de parallelschakeling Vervangingsweerstand |
| Vanuit de eigenschappen enkele praktische toepassingen toelichten en hun voor- en nadelen verklaren. | Praktische toepassingen belasting bij een spanningsdeler Voor- en nadelen |
| Een gemengde schakeling van enkele weerstanden herkennen als een opbouw van basisschakelingen, en methodisch vereenvoudigen. | Gemengde schakeling Vervangingsweerstand |
| In een gemengde schakeling de onbekende grootheden meten en berekenen. | Metingen Berekeningen |

DIDACTISCHE WENKEN

Een verbruiker, meestal voorgesteld door één weerstand, kan echter bestaan uit meerdere weerstandselementen die op één of andere manier met elkaar verbonden zijn. Het kan gaan om in serie geschakelde weerstanden of parallel of een gemengde schakeling.

Simulaties kunnen verhelderend werken, ze mogen echter onder geen beding het bouwen en bemeten van schakelingen vervangen.

De leerlingen zelfstandig de proefopstellingen opbouwen en bemeten.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De factoren die de weerstand van geleiders beïnvloeden proefondervindelijk bepalen. | Metingen invloed van de draaddoorsnede invloed van de lengte van de geleider invloed van de aard van de geleider Besluiten |
| De wet van Pouillet gebruiken bij berekeningen. | Wet van Pouillet: Toepassingen verbruiker aan het uiteinde van een lange kabel draaddiameter halogeenverlichting |
| Vanuit een praktische toepassing de invloed van de temperatuur op de waarde van de weerstand aantonen. | Praktische toepassingen: weerstand van lamp in gebruik (t.o.v. koude toestand) |

DIDACTISCHE WENKEN

Sommige onderdelen van de elektrische stroomkring verdienen onze bijzondere aandacht. Eén daarvan is de manier waarop een verbruiker met de bron verbonden wordt. Laat de leerlingen het spanningsverlies en het vermogenverlies in lange leidingen meten en berekenen. Verwijs hierbij naar bijzondere maatregels bij het aansluiten van verlichting op laagspanning, maar ook naar het gebruik van hoogspanning in het distributienet.

Streef naar een duurzame attitude! Enkel het transport van elektrische energie over het hoogspanningsnet resulteert voor elke gebruikte kW in bijna 50 W vermogenverlies. Daarom is het belangrijk dat elektrische energie, kleinschalig en gedecentraliseerd geproduceerd wordt.

Sta even stil bij de begrippen recht- en omgekeerde evenredig, de leerlingen zijn vertrouwd met die begrippen vanuit de lessen wiskunde en fysica.

De eigenschappen van bronnen toelichten

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De eigenschappen van spanningsbronnen toelichten. | Ideale spanningsbron Praktische spanningsbron inwendige spanning inwendige spanningsval uitwendige spanning te verwachten kortsluitstroom |
| Herlaadbare en niet herlaadbare cellen van elkaar onderscheiden en de belangrijkste eigenschappen en toepassingen van de verschillende technologieën opsommen. | Niet herlaadbare cellen Oplaadbare batterijen |
| Het begrip hoeveelheid elektriciteit toelichten | Wet van Faraday Praktische eenheden As, Ah |
| De eigenschappen van een serieschakeling van bronnen toelichten. | Serieschakeling van bronnen invloed op de uitwendige spanning en de kortsluitstroom invloed op de inwendige weerstand invloed op de ladingscapaciteit |
| De eigenschappen van een parallelschakeling van bronnen toelichten en de voorwaarden voor het parallelschakelen van bronnen opsommen. (U) | Parallelschakeling van bronnen invloed op de uitwendige spanning en de kortsluitstroom invloed op de inwendige weerstand invloed op de ladingscapaciteit Voorwaarden voor parallelschakeling van bronnen |

DIDACTISCHE WENKEN

De eigenschappen van spanningsbronnen kunnen gekaderd worden in het gebruik van beltransformatoren.

Indien dit hoofdstuk aan het einde van het eerste leerjaar van de tweede graad behandeld wordt is het uitgelezen materie voor onderzoekend (deductief) leren. Hier komen immers tal van eerder behandelde leerdoelen opnieuw aan de orde;

hoeveelheid elektriciteit

schakeling van weerstanden

Meet het verschil tussen een belaste en een onbelaste spanningsbron (beltransformator).

Beperk je tot de belangrijkste eigenschappen en toepassingen van volgende cellen en batterijen;

Alkaline cel

Lood – Loodperoxide, NiCd (Nikkel – Cadmium), NiMH (Nikkel –Metaalhybride) en Li ION (Lithium - ion) accu’s

Let op terminologie; een cel is niet hetzelfde als een batterij.

Elektromagnetische fenomenen en praktische toepassing in een residentiële elektrische installatie toelichten

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| De basisbegrippen van het magnetisme toelichten. | Basisbegrippen: polen, poolas, poolafstand, neutraal vlak magnetische massa m magnetische veldsterkte H magnetische inductie B Wet van de polen (Krachtwerking) |

DIDACTISCHE WENKEN

Magnetisme en elektromagnetisme zijn uitstekend geschikt voor een inductieve benadering, maak er geen saaie theoretische lessen van.

Het is niet de bedoeling magnetische ketens te berekenen.

Laat de leerlingen zelf besluiten formuleren bij de waarnemingen.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Met een proefopstelling het magnetisch veld in een solenoïde aantonen. | Het magnetisch veld rond een stroomvoerende geleider Het magnetische veld in een stroomlus Een spoel met luchtkern of solenoïde |
| De begrippen magnetiseren, demagnetiseren, remanent magnetisme, en magnetische verzadiging toelichten. | Magnetiseren Demagnetiseren, Remanent magnetisme zacht magnetische en hard magnetische materialen Verzadiging |
| Met een proefopstelling hysteresis aantonen en het fenomeen verduidelijken. | Metingen aantrekstroom van een relais houdstroom van een relais |

DIDACTISCHE WENKEN

Naast de natuurlijke magneten kan je kunstmatig een magnetisch veld opwekken, rond elke stroomvoerende geleider ontstaat een magnetisch veld. Om dit veld krachtiger te maken nemen we onze toevlucht tot meer wikkelingen (spoel). Laat de leerlingen met eenvoudige proefjes dit zelf ontdekken.

De toepassingen van elektromagnetisme zijn zeer veelvuldig, laat de leerlingen deze opsommen. Deurbel, zoemer, relais …

Het hysteresis fenomeen wordt door de leerlingen zelfstandig onderzocht, verwijs naar andere gekende hysteresis verschijnselen in de residentiële elektrische installatie; een kamerthermostaat …

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Lorentzkracht aantonen en de factoren die de grootte van de kracht beïnvloeden toelichten. | De kracht in een: geleider solenoïde of spoel Factoren magnetische inductie stroomsterkte lengte van de geleider |
| Het werkingsprincipe van een praktische toepassing van de lorentzkracht toelichten. | Praktische toepassing van lorentzkracht bv. universele motor draaispoelmeter elektrodynamische luidspreker |

DIDACTISCHE WENKEN

Tal van toepassingen uit de elektriciteit berusten op de Lorenzkracht, de leerlingen verwerven hier daarom inzicht in het ontstaan van de Lorentzkracht, gebruik terminologie zoals veldverzwakking en veldversterking. Waak erover dat de leerlingen de aangebrachte theorie ook kunnen kaderen in een praktische toepassing.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Elektromagnetische inductie door beweging aantonen en de factoren die de grootte van de geïnduceerde spanning beïnvloeden toelichten. | Het opwekken van een spanning in een; geleider solenoïde Factoren magnetische inductie aantal windingen snelheid |
| Het werkingsprincipe van een enkelfase wisselstroomgenerator toelichten. | Praktische toepassing van inductie door beweging |

DIDACTISCHE WENKEN

Met elektriciteit kan men een mechanische beweging opwekken, het omgekeerde is ook waar, via beweging van een geleider in een magnetisch veld ontstaat een gegenereerde EMK in deze geleider (generator).

Bij de behandeling van de Lorentzkracht kon misschien al even opgemerkt worden dat bij het bewegen van een geleider een tegen EMK gegenereerd werd die de stroom door de geleider tegenwerkte, niet getreurd als het niet waarneembaar was, de leerlingen krijgen nu de kans het fenomeen te bestuderen.

Bespreek eventueel de fietsdynamo (generator) als een toepassing op elektromagnetische inductie door beweging, maar ook een elektrodynamische microfoon is een enkelfasige wisselstroomgenerator.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Elektromagnetische inductie door stroomverandering aantonen en de factoren die de grootte van de geïnduceerde spanning beïnvloeden toelichten. | Het opwekken van een spanning in een spoel Factoren stroomvariatie zelfinductiecoëfficiënt |
| Toepassingen van de elektromagnetische inductie opsommen en de werking ervan toelichten. | Toepassingen: voorschakelapparaat TL |
| Wederzijdse inductie aantonen en het werkingsprincipe van een enkelfase transformator toelichten. | Wederzijdse inductie De transformator |

DIDACTISCHE WENKEN

Met zelfinductie en wederzijdse inductie wordt het rijtje van veelvuldig toegepaste elektromagnetische fenomenen afgesloten.

Let op; niet de formules maar wel het inzicht in het tot stand komen en de wisselwerking tussen de verschillende verschijnselen primeren.

Geef de leerlingen uitgebreid de kans om de diverse toepassingen van zelf- en wederzijdse inductie te onderzoeken; inductieoven, transformator …

Deze ontdekkingstocht heeft niet stilgestaan bij magnetische flux noch de magnetische keten, bij de behandeling van wederzijdse inductie kan je daarom best even kort stilstaan bij de invloed van een open en een gesloten kern op de koppelfactor.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Het ontstaan van de ladingstoestand van een lichaam toelichten. | Elektrische lading van een lichaam |
| De onderlinge krachtwerking tussen elektrisch geladen voorwerpen aantonen. | Onderlinge krachtwerking |
| Het begrip capaciteit toelichten. | Capaciteit |
| De principiële opbouw van een condensator toelichten. | Bouw van een condensator |
| De gevaren bij het gebruik van condensatoren benoemen en gepaste maatregelen nemen. | Veiligheid Ontladen van condensatoren |

DIDACTISCHE WENKEN

Beperk de aangebrachte inhouden tot het strikt noodzakelijke, onze leerlingen gebruiken condensatoren ze bouwen ze niet.

Toon op een didactisch bord de verschillende uitvoeringen van spoelen en condensatoren.

Leg de nadruk op het feit dat men bij ontlading van spoelen en condensatoren veiligheidsmaatregelen dient te treffen.

Het ontstaan van een wisselstroom en –spanning toelichten

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Het verloop van een sinusoïdale wisselspanning en stroom toelichten. | Projectie van een ronddraaiende vector projectie op de verticale as, de sinus hoeksnelheid Vectoriële voorstelling Notaties ogenblikkelijke waarde, effectieve waarde, amplitude gemiddelde waarde (U) |
| Het begrip frequentie, haar eenheid en de meest gebruikte veelvouden correct gebruiken | Frequentie en periode Eenheid en veelvouden Hz, kHz, MHz, GHz |

Didactische wenken

Beperk de wiskunde tot het absolute minimum, bedenk dat je leerlingen onvoldoende beslagen zijn in het rekenen met vectoren.

De leerlingen behandelen verwante doelen en inhouden tijdens de lessen toegepaste fysica, coördinatie en een eensgezinde aanpak zijn verdiepend voor de leerlingen, een verschillende aanpak werkt contraproductief!

De gemiddelde waarde heeft in dit stadium voor de leerlingen nauwelijks of geen betekenis, de leerplan commissie adviseert daarom ze niet te behandelen.

Introduceer de oscilloscoop als meetinstrument om spanningen in beeld te brengen en spanningsvariaties in de tijd te meten. Gebruik bij voorkeur eenvoudige toestellen of software oscilloscopen op pc.

Wisselspanningen en –stromen meten en de resultaten verklaren

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Zelfstandig een resistieve keten opbouwen, bemeten en de meetresultaten toelichten. | Metingen op een resistieve keten |
| De eigenschappen van een resistieve keten toelichten. | Eigenschappen van een resistieve keten resistantie in fase |
| Zelfstandig een zuiver inductieve keten opbouwen, bemeten en de meetresultaten toelichten. | Metingen op een zuiver inductieve keten |
| De eigenschappen van een zuiver inductieve keten toelichten. | Eigenschappen van een zuiver inductieve keten inductieve reactantie, inductantie invloed van de frequentie faseverschuiving |
| Zelfstandig een zuiver capacitieve keten opbouwen, bemeten en de meetresultaten toelichten. | Metingen op een zuiver capacitieve keten |
| De eigenschappen van een zuiver capacitieve keten toelichten. | Eigenschappen van een zuiver capacitieve keten capacitieve reactantie, capacitantie invloed van de frequentie faseverschuiving |
| De begrippen faseverschil, voorijlen, na-ijlen, in fase, tegenfase toelichten. | Faseverschil In fase en tegenfase Voor- en na-ijlen |

DIDACTISCHE WENKEN

Waak erover dat de leerlingen de aangebrachte inhouden kaderen als een uitbreiding van eerder verworven doelen en inhouden en niet als een uitzondering erop.

Breng een spoel en een condensator aan als componenten met merkwaardige eigenschappen, laat zeker niet na om de leerlingen die eigenschappen te laten nagaan bij gelijkstroom.

Benader spoelen en condensatoren in dit stadium als frequentieafhankelijke stroombegrenzers.

Laat niet na de leerlingen te leren hoe je een sinus construeert.

Pas in laatste instantie worden de begrippen fase, faseverschil, faseverschuiving enz. geïntroduceerd, deze krijgen immers pas een betekenis bij het samenstellen van enkelvoudige wisselstroomketens.

| LEERPLANDOELSTELLINGEN | LEERINHOUDEN |
| --- | --- |
| Zelfstandig een enkelvoudige serieketen opbouwen en bemeten en de meetresultaten verklaren. | Ideale spoel respectievelijk condensator met serieweerstand vectordiagram impedantiedriehoek Bemerkingen faseverschuiving |
| Zelfstandig een enkelvoudige parallelketen opbouwen, bemeten en de resultaten verklaren. | Ideale spoel respectievelijk condensator met parallelweerstand vectordiagram admitantiedriehoek Bemerkingen faseverschuiving |

DIDACTISCHE WENKEN

In de eerste plaats verwerven de leerlingen inzicht in de elektriciteit. Het berekenen van de ketens komt op de tweede plaats.

Minimale materiële vereisten

Installatiemethoden en praktijk

Klassikaal

Voldoende PC’s met aangepaste CAE software en internetaansluiting

Projectiesystemen

Catalogi

Prijslijsten

Info nutsbedrijven

Didactische panelen:

Aarding

TL-schakeling

Bouwplan

Soorten lampen

Soorten lamphouders

Werkplaatsreglement

CD-rom

Veiligheidsvoorschriften

ARAB-AREI

Normbladen

Pictogrammen

Bouwplannen

Tekenbenodigdheden

Symboollijsten

bouwkundig

elektrisch

Didactische materialen:

gereedschappen

installatiematerialen

hulpstukken

Tabellen

Overzichtslijsten

Huishoudelijke toestellen

Verlichtingstoestellen

Signaalgevers

Programmeerbare schakelmodules

Meetapparatuur

Uitrusting en gereedschappen

AREI

Oefenpanelen

Wand:

opbouw

inbouw

Kast met

catalogi

prijslijsten

overzichtslijsten

leerboeken

Pictogrammen

Werkplaatsreglement

Veiligheidsborden

Kolomboormachine

Handboormachine

Set metaalboren

Set houtboren

Schroefmachine

Set bits

Metaalzaag

Trekveer

Plooiveer

Waterpas - smetkoord

Schietlood

Slangwaterpas

Buizensnijder

Boorhamer

Decoupeerzaag

Tafelslijpmolen

Krimptang

Plaatschaar

Plooibank

Set doortrekmatrijzen

Set schroefdraadsnijkussens

Set schroefdraadtappen

Wringijzer

Set ring- en steeksleutels

Set inbussleutels

Borgveertang

Blindklinknageltang

Meetapparaten voor:

isolatiemeting

aardingsmetingen

stroom- en spanning

Ladder en stelling

Grondstoffen en materialen

Bouwstoffen (cement, zand, pleister …)

Gipskartonplaat

Cellenbeton - steen - beton

Silicone en lijmen

Aardelektrode

Meetbrug

Enkele verdeelkasten

Smeltveiligheden

Kalibreerelementen

Automaten

Verliesstroomschakelaars

Verdeelrails

Verbindingsrails

Invoertullen

Soorten TL-buizen

Soorten spaarlampen

Soorten halogeenlampen

Per leerlingengroep

Gereedschappen

Schuifmaat

Aftekengereedschappen

Traceerpen

Centerpons

Doorslag Winkelhaak

Set vijlen

Lichte soldeerbout (U)

Soldeermiddelen (U)

Bankschroef

Snelspantang

Kabelschoentang

Eindhulstang

Truweel

Grondstoffen en materialen

Lichtschakelaars-stopcontacten:

opbouw

inbouw

Impulschakelaars

enkel- en dubbelpolig

diverse spoelspanningen

Trappenhuisautomaat

zonder en met dimfunctie

3 of 4 geleiders

Parlofoon-videofoon

Dimmers

Bewegingsmelders

Schemerschakelaars

Relais-contactoren

Tijdschakelaars-schakelklok

Signaalgevers

Drukknoppen

Deurmelder

Binnenhuisrelais

Voorrangrelais

Voorkeurrelais

Beltransformatoren

Kabelschoenen

Telefoon aansluitingen

Luidspreker aansluitingen

Verlichtingsarmaturen

voor TL

voor andere huishoudelijke toepassingen

Stekkers en koppelstekkers

Programmeerbare schakelmodule

Soorten

schakelaars

stopcontacten

inbouwdozen

aftakdozen

buizen

toebehoren

schroeven (metaal en hout)

pluggen

kabelgoten

lijsten

plinten

toebehoren

draden, kabels en snoeren

verbindingsmiddelen (lasdop …)

Huishoudelijke toestellen

kookplaat

strijkijzer

wafelijzer

koffiezet

Per leerling

Universele tang

Striptang

Zijkniptang

Set schroevendraaiers

Set kruisschroevendraaiers

Rolmeter

Meetlat

Juniorzaagje

Hamer

Elektricienmes

Meettoestel

Koffer

Priem

Kraspen

Bouwplan

Lijst symbolen volgens CAE

Lijst bouwkundige symbolen

Tabellen:

handelsmaten buizen

draadsectie-veiligheid

Overzichtslijsten

installatiematerialen

hulpstukken

materialen

draden en kabels

snoeren

veiligheden

automaten

verdeelkasten

Veiligheidsfiches

Instructiefiches

Keuringsformulier

Werkplaatsreglement en veiligheidsvoorschriften bij het werken aan elektrische installaties

Universele digitale multimeter

Elektriciteit

Klassikaal

Een of meer verticale didactische panelen met de gepaste bouwstenen voor de demonstratieproeven

Soorten geleiders en isolatoren

Batterijen, accu’s

Een DC-voeding

Een niet-gestabiliseerde voeding (ongeveer 20 A) voor proeven rond elektromagnetisme

Didactische, goed af te lezen meettoestellen

Een LF-functiegenerator (eventueel met digitale uitlezing)

Een oscilloscoop

Een Watt-meter

Een kWh-meter

Elektrische motor, luidspreker, draaispoelmeter, transformator

Multimedia pc’s met didactische software en internet-aansluiting

Projectiesysteem

Transparanten

Catalogi, info-cd-rom’s …

Normen, reglementeringen, lijsten, tabellen, kenplaatjes van elektrische toestellen …

Per meetgroep

Universeel plug-systeem met componenten en verbindingselementen voor de diverse proeven en metingen.

Componenten om stroomkringen op te bouwen: bron, veiligheden, schakelaars, verbruikers zoals verschillende soorten lampen, soorten weerstanden, potentiometers, geleiders …

Componenten voor de proeven rond magnetisme: magneten, kompas, ijzervijlsel, magnetisch en niet-magnetisch materiaal, spoelen, elektromagneten, relais …

Condensatoren

Meetsnoeren

Digitale multimeters

Een regelbare DC-voeding (bijvoorbeeld 0-30 V, 0-2 A, kortsluitvast)

Een eenvoudige LF-generator

Een eenvoudige oscilloscoop

Bibliografie

Naslagwerken

Kluwer, Algemeen reglement op de elektrische installatie.

CD-rom, Modulaire databanken veiligheid en milieu. Kluwer.

Fortuin, A., Installatietechnieken 1. Nijgh-Van Ditmar.

Fortuin, A., Installatietechnieken 2. Nijgh-Van Ditmar.

Fortuin, A., Installatietechnieken 3. Nijgh-Van Ditmar.

MICHILS, A., Watt nu !? 1 – 2, Wolters Plantyn

BAELE, D., BOODTS, W., CLABOUT, F., Elektra 1, Uitgeverij Plantyn Wolters.

CLAERHOUT, L., Elektriciteit 1-2, Uitgeverij Wolters Plantyn.

GOES, P., Basiselektriciteit, Uitgeverij Die Keure.

HAP, P., Tabellenboek en Elektrotechniek, Uitgeverij Wolters Plantyn.

NEDERVEEN, J.P., Tabellen Elektrotechniek, Uitgeverij Educaboek-Stam technische Boeken.

Op ’T ROODT, M.A.J., Elektriciteit 1-2, Uitgeverij van In.

STANDAERT, K. Hemeryck, P., Gedifferentieerd leerpakket Elektriciteit, Standaard Educatieve Uitgeverij.

TEUNISSEN, F., Elektrotechniek vaktheorie-naslagwerk 1-2, Uitgeverij W.J. Thieme & Cie.

Nuttige adressen op het internet

www.eandis.be gemengde intercommunales

www.infrax.be zuivere intercommunales

www.energiesparen.be

www.vreg.be

www.creg.be

www.vei.be

www.stroomopwaarts.be

www.fvbffc.be - Bouwinformatie

www.niko.be - Fabrikant van elektrisch materiaal

www.legrand.be - Fabrikant van elektrisch materiaal

www.schneider.be  - Fabrikant van elektrisch materiaal

www.moeller.be - Fabrikant van elektrisch materiaal

www.hager.be - Fabrikant van elektrisch materiaal

www.gepowercontrols.com - Vynckier fabrikant van elektrisch materiaal

www.telenet.be - Nutsbedrijf voor internet en telefonie

www.vormelek.be

www.crocodile-clips.com/croctech/index.htm - Zelf een virtuele elektrische kring bouwen

www.walter-fendt.de/ph14nl/ - Java applets voor natuurkunde

www.klascement.net

Aanbevolen software

CADdy++ CAE voor Windows

ePLAN CAE voor Windows

MultiSim Electronics Workbench, National Instruments

# Footnotes

In het hoofdstuk metrologie van het leerplan toegepaste fysica worden verbandhoudende doelen en inhouden aangebracht, overleg met de leerkracht toegepaste fysica is van fundamenteel belang.

# Text boxes

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Guimardstraat 1, 1040 Brussel